Les propriétés des roches

- Description à l’œil nu :

( Si la roche semble formée d’un seul matériau, c’est une roche homogène.

( Si la roche semble formée de plusieurs éléments différents, c’est une roche hétérogène.

|  | Granite | Basalte | Calcaire | Argile | Sable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roche homogène/hétérogène |  |  |  |  |  |

- Cohérence de la roche :

Frotte chaque roche avec tes doigts.

( Si la roche laisse des traces sur les doigts c’est une roche friable.

( Si la roche résiste à la pression des doigts, que les éléments qui la constituent sont fortement soudés entre eux, c’est une roche cohérente.

( Si les éléments sont tous indépendants, c’est une roche meuble.

|  | Granite | Basalte | Calcaire | Argile | Sable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roche friable/cohérente/meuble |  |  |  |  |  |

- Dureté de la roche :

Réalise les tests ci-dessous dans l’ordre indiqué. Si une roche est rayée par l’ongle, elle est tendre, inutile de faire les autres tests, et ainsi de suite. Attention à ne pas trop rayer les échantillons avec la pointe en acier.

( Si la roche est rayée par l’ongle c’est une roche tendre.

( Si la roche raye le verre c’est une roche très dure.

( Si la roche est rayée par l’acier mais qu’elle ne raye pas le verre, c’est une roche dure.

|  | Granite | Basalte | Calcaire | Argile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roche tendre/dure/très dure |  |  |  |  |

- La présence de carbonate de calcium (CaCO3) :

Test réalisé avec le professeur.

Test à l’acide chlorhydrique : Si on dépose une goutte d’acide chlorhydrique sur une roche qui contient du CaCO3, il y a effervescence. L’effervescence correspond à un dégagement de CO2.

|  | Granite | Basalte | Calcaire | Argile | Sable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Présence de carbonate de calcium oui/non |  |  |  |  |  |

- Porosité de la roche :

Porosité : Ensemble des volumes de petite taille à l’intérieur d’une roche pouvant être occupés par des fluides (par exemple l’eau).

Dépose une goutte d’eau sur la roche.

( Si la goutte pénètre dans la roche, c’est une roche poreuse.

( Si la goutte reste en surface, c’est une roche non poreuse.

|  | Granite | Basalte | Calcaire | Argile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roche poreuse/non poreuse |  |  |  |  |

- Perméabilité de la roche :

Tu disposes de 3 béchers (2 grands, 1 petit contenant de l’eau), de deux entonnoirs, de coton, d’argile, de sable et d’une potence.

Tu dois réaliser une expérience pour tester la perméabilité du sable et de l’argile.

Schématise le montage expérimental. Montre le au professeur. Après validation, réalise l’expérience et présente tes résultats sous forme de schéma puis complète le tableau.

| Schéma du montage expérimental | Schéma montrant le résultat de l’expérience |
| --- | --- |

|  | Argile | Sable |
| --- | --- | --- |
| Roche perméable/imperméable |  |  |