TP: Comment diminuer le risque sismique : Les constructions parasismiques.

1) Lors de tremblements de terre, quelles sont les principales causes des pertes humaines ?

2) Dans les exemples suivants, certains problèmes concernant les constructions sont visibles.

Faites des observations et des hypothèses sur les problèmes de constructions et les améliorations éventuelles à apporter.

3) Constructions de maquettes de bâtiments en utilisant 4 épingles par étage uniquement.

Afin de comprendre les problèmes de construction de ces bâtiments, en particulier le bâtiment 3.

4) Testez sa solidité avec le vibreur, en appliquant grâce à la table vibrante, une trace sismique horizontalement.

La mise à l’échelle des bâtiments doit également tenir compte de leur masse : Eventuellement alourdissez légèrement le sommet de votre bâtiment.

5) Pour la simulation des problèmes de la photo 4, faites des bâtiments de taille différente, puis utilisez le générateur de basse fréquence, et faites varier la fréquence de vibration : conclusions.

6) Que signifie la fréquence de la vibration : faite la transformée de Fourier (Click droit dans simul_seismes puis Fourier Total). Conclusions.

7) Complexité des mouvements du sol : En utilisant le logiciel Azimut (sismo-logic/azimut), tentez de comprendre la signification des différents vecteurs vitesse du sol. Faites la critique du modèle que vous avez utilisé. Fichiers/ lecture des pointés/ Japon. Puis dans les stations déjà lues, prenez l’icône exportation de la trace. Les boutons lecture arrêt pour animer les vecteurs. Les traces peuvent se zoomer (Z) ou anti-zoomer (A).

Remarques : Bt1et 2 :problèmes de fragilité de certains étages. Bt3 : pas de murs porteurs allant de bas en haut. Bt4 : résonance. Bt5 : fondations.

# Text boxes

1

2

3

4

5

Formaterre – ENS LYON 20/11 /2014

francois.tilquin@ac-grenoble.fr